|  | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор ЗАО «Фирма «ЮМИРС» ____________ В.Д. Ермошин “____”_______2010 г. |
| --- | --- |

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

«СП4-12»

Паспорт

ЮСДП.670330.000-01ПС

|  | Технический директор ____________ В.А. Чикиткин «____»_______2010 г. |
| --- | --- |
|  | Нормоконтроль ____________ Л.Б. Шевченко “____”_______2010 г. |
|  | Инженер технического отдела ____________А.С. Святов “____”_______2010 г. |

ПЕНЗА 2010 г.

Закрытое акционерное общество

«Фирма «ЮМИРС»

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

«СП4-12»

Паспорт

ЮСДП.670330.000-01ПС

Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 69- 82-72, 69-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

Назначение

Прожектор  светодиодный «СП4-12» предназначен для постоянного или временного освещения охраняемых участков периметра и подсветки зон наблюдения телекамер. Использование светодиодов с встроенной линзой позволяет организовать подсветку участков периметра длиной до 50 метров. Прожектор также может использоваться для декоративной подсветки зданий, участков ландшафта и  самых различных объектов. Основное отличие прожектора «СП4-12» от аналогов – минимально возможное потребление энергии, возможность управления от охранных извещателей и возможность программирования режима работы.

Внешний вид прожектора приведён на рис.1, 2

| Рис.1 Прожектор. Внешний вид | Рис.2 Прожектор со снятой крышкой |
| --- | --- |

Конструкция прожектора обеспечивает степень защиты оболочки IP 55 по ГОСТ 14254-80 (защита от пыли  и дождя) и позволяет устанавливать прожектор на стене, ограждении а также  опоре диаметром от 50 мм до 90 мм. Рабочий диапазон температур от минус 40 ºС до плюс 65 ºС.

1 Основные технические данные

1.1	Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 10...30 |  |
| Ток потребления при напряжении питания 12 В, не более, А | 0,5 |  |
| Рабочий диапазон температур, ºС | Минус 40...плюс 65 |  |
| Габаритные размер прожектора без кронштейна - не более, мм | 160х115х45 |  |

1.2 Зависимость освещенности от дальности приведена в таблице 2

Таблица 2

| Расстояние от прожектора, м | Измеренная освещенность, люкс |
| --- | --- |
| 3 | 85,0 |
| 6 | 18,0 |
| 12 | 4,8 |
| 18 | 2,0 |
| 24 | 1,0 |
| 30 | 0,8 |
| 36 | 0,5 |
| 42 | 0,3 |

2	Комплектность

2.1	Комплект поставки  указан в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.670330.000-01 | Прожектор светодиодный с электронной платой PCBA LIGHT-LT | 1 |  |
| ЮСДП.425911.020 ЮСДП.01.15.001 | Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе: Кронштейн универсальный CH-08U − 1шт.; Ключ – 1шт.; Хомут 1Л 70-90-7Н ГОСТ 28191-89 – 2 шт. | 1 |  |
| ЮСДП.670330.000-01 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.468344.007 | Коробка распределительная (КРМ) | 1 | Поставляется по отдельному заказу |

3 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы изделия – 8 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия параметрам  приведённым в Таблице 1,  при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

440000, г.Пенза, ул. Антонова, 3.

ЗАО «Фирма «ЮМИРС»

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

4 Установка и эксплуатация

Порядок установки прожектора светодиодного «СП4-12» приведён в Приложении 1 к настоящему документу.

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

Прожектор светодиодный «СП4-12»  зав.№___________ _упакован на предприятии ЗАО «Фирма «ЮМИРС» согласно требованиям действующим на предприятии.

Тара опломбирована ОТК пломбами с оттисками «ОТК4».

Упаковывание произвел:  ____________   ___________________   __________

(подпись)       	(расшифровка подписи)      		(дата)

6 Свидетельство о  приёмке

Прожектор светодиодный «СП4-12» зав.№___________ соответствует техническим параметрам, приведённым в Таблице 1 и признан годным для эксплуатации.

______________   Контролер ОТК _______ __________________  ________

штамп ОТК                                               	    (подпись)        (расшифровка подписи)            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Установка прожектора светодиодного «СП4-12»

## Общие указания

Все работы по монтажу прожектора должны выполняться с соблюдением

требований действующих нормативных документов по технике безопасности.

Лица, выполняющие монтаж прожектора, должны иметь удостоверение

на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

Монтаж и подключение проводов необходимо выполнять только при отключенном напряжении питания.

Подключение питания к прожектору.

Отвернув винты, снимите прозрачную крышку корпуса прожектора. Пропустив кабель питания через гермоввод, соблюдая полярность, подключите кабель питания к колодке на плате электронной, согласно рис. 1 (красный провод - «плюс», чёрный провод - «минус»).

|  | При необходимости, прожектор может включаться от внешних датчиков (извещателей) имеющих релейный выход тревоги. Для этого между контактами «минус» и «ДК» колодки подключаются нормально замкнутые контакты реле. При размыкании контактов реле прожектор включится. На рис.2 провод голубого цвета используется для включения прожектора от реле извещателя |
| --- | --- |
| Рис.1 | Рис.2 |

Установка прожектора  на объекте.

Универсальный кронштейн в комплекте с шурупами и металлическими хомутами позволяет устанавливать прожектор на стене, ограждении и опоре диаметром до 80 мм. Вариант установки прожектора на опоре приведён на рис.3

На рис.4, 5 показаны прожекторы, с кронштейнами различного назначения.

Рис.3

| Рис.4. Вариант для установки на стене | Рис.5. Вариант для установки на опоре |
| --- | --- |

При необходимости программирования режима работы прожектора, а также за технической консультацией просим обращаться на предприятие-изготовитель ЗАО «Фирма ЮМИРС».